2-я Межрегиональная экологическая экспедиция школьников

(Северное Приуралье, 4 – 15 июля 2003 г.)

Мастерская А.И. Семке и И.В. Каракчиевой

Определение относительной высоты склона и изучение его профиля

Андрей Иванович Семке – заместитель начальника управления образования Ейского района Краснодарского края, учитель физики СОШ № 11 г. Ейск, победитель конкурса «Учитель года Краснодарского края – 2000», заслуженный учитель Кубани

Инна Викторовна Каракчиева – учитель географии, экологии, заместитель директора Республиканского физико-математического лицея г. Сыктывкар, Республика Коми, победитель конкурса «Учитель года Республики Коми – 2000»

# Общие сведения.

Трудно обозначить высотный рубеж, разделяющий горы и окружающие их холмы и равнины. Дело в том, что абсолютная высота – расстояние по вертикали от уровня моря до данной точки – не всегда самое главное в характеристике гор. Часто важнее высота относительная, показывающая, насколько вершина склона, горы возвышается над ее подножием, а не над уровнем далекого моря. С этим тесно связано и такое понятие, как глубина расчленения. Она определяется средними значениями относительных высот и свидетельствует о том, насколько глубоко «врезаны» долины в горный массив. Местность считается горной при относительной высоте не менее нескольких сотен метров. Высокие горы расчленены ущельями глубиной 1000-2000 м.

Цель работы: измерить относительную высоту горы или склона, изучить профиль горы.

Оборудование и материалы: рулетка или измерительный метр; масштабная карта (3-4 шт.); барометр–анероид; дальномер; уровень и метровая линейка с отвесом.

Часть 1. Измерение относительной высоты горы или склона

Порядок выполнения работы:

Способ 1

1. Выберите точку для проведения наблюдений (рис. 1) на расстоянии нескольких десятков (для небольших возвышенностей) или сот метров (для гор).

2. Измерьте с помощью дальномера расстояние от точки наблюдения до вершины горы (S). (При отсутствии промышленного прибора дальномер легко изготовить самим из трубки и легко перемещающейся собирающей линзы с оптической силой 10-15 Дптр.)

3. Повторите измерения еще два раза. Результат запишите в таблицу 1.

4. Рассчитайте среднее значение расстояния до вершины склона. Результат запишите в таблицу 1.

5. Измерьте угол (а) между горизонталью и осью дальномера. Результат запишите в таблицу 1.

6. Рассчитайте относительную высоту склона горы (h):

h = S*sin(a)

(Относительная высоты – это высота не над уровнем моря, а над уровнем точки наблюдения). Результат запишите в таблицу 1.

Рис. 1. Определение высоты склона глазомерным способом

Таблица 1

| № п/п | Расстояние до вершины склона, м | Среднее значение расстояния до вершины склона (S), м | Угол (а) между горизонталью и осью дальномера, град | Относительная высота склона (h), м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 |  |  |  |  |

Способ 2

1. Измерьте барометром-анероидом атмосферное давление у подножья склона.

2. Повторите измерения на вершине склона.

3. Найдите разницу показаний барометра и оцените примерное значение относительной высоты склона. (Разница в 1 мм рт. ст соответствует изменению относительной высоты на 12 м).

Часть 2. Изучение профиля склона.

Порядок выполнения работы:

1. У подножия склона выберите точку, где начинается заметный подьем. Установите в этой точке вертикально метровую линейку.

2. На метровую линейку сверху положите абсолютно горизонтально (используя уровень) шест длиной 2-3 метра так, чтобы конец шеста упирался в склон.

3. Измерьте по шесту рулеткой расстояние (l) от установленной вертикально линейки до склона. Результат запишите в таблицу 2.

4. Перенесите линейку в точку касания шеста и склона, вновь установите ее вертикально и повторите действия 2-3.

5. Повторяйте измерения вплоть до достижения вершины склона.

6. Представьте полученные результаты графически. Для этого на миллиметровой бумаге по оси ординат отложите высоту склона с шагом измерения, равным 1 метру, а по оси абсцисс – значения расстояния l, полученные для каждого шага. Проведите через полученные точки ломаную линию, которая будет отражать примерный профиль склона. (Образец приведен на рис.2). На графике обозначьте направление выполненных измерений (например, восток-запад).

7. Повторите действия 1 – 6 в других направлениях (север-юг, юго-восток – северо-запад и т.д.).

Таблица 2

| Номер замера (шаг измерения – 1 м) | Расстояние до склона (l), м |
| --- | --- |
| 1. 2. 3. и т.д. |  |

Рис. 2. Образец графического представления профиля склона в одном из направлений